血液透析机用柠檬酸消毒粉和碳酸钠清洁棒（C、A棒）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/支） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柠檬酸消毒粉（C棒） | 与血透机配套 | 按需采购 |  |
| 碳酸钠清洁棒（A棒） | 与血透机配套 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年二月二十四日

附件：一、招标要求及报价：

招标的产品均能与我院在用百特金宝品牌的血透机配套使用。

1、血液透析机用柠檬酸消毒粉（C棒）：

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要成分及含量 | 本品是以柠檬酸为主要有效成分的消毒剂 柠檬酸含量≥99.0%（W/W）。成分须由多种有机酸组成，并取得有检测资质（如：经过CMA认证）的第三方检测机构出具的含有多种有机酸的报告以供循证，以保证具有良好的消毒、除钙及镁离子的效果。 |
| 2 | 适用范围 | 专用于带比例混合系统，能加温至 80℃以上并带 有相关连接装置的血液透析机的热消毒。 |
| 3 | 安全性 | 腐蚀性。按使用要求操作对不锈钢基本无腐蚀 毒理安全性。本品急性经口毒性试验，属实际无毒。本品一次完整皮肤刺激试验属无刺激性。本品急性眼刺激试验属无刺激性。本品骨髓嗜多染红细胞致微核试验属无致微核作用。 以上性能均需提供有检测资质（如：经过CMA认证）的第三方检测机构出具的检测报告 |
| 4 | 稳定性 | 具有超强稳定性，保质期可长达24个月。 |
| 5 | 报告 | 须提供《消毒产品卫生安全评价报告》，并在“全国消毒产品网”上备案信息服务平台备案公示 |
| 6 | 有效性 | 血液透析机用柠檬酸消毒剂(棒)2%的稀释液，在载体浸泡定量杀菌试验中，试验温度为80℃条件下，对枯草杆菌黑色变种芽孢作用20min，平均杀灭对数值>3.00以上性能均需提供有检测资质（如：经过CMA认证）的第三方检测机构出具的检测报告 |

- 血液透析机用碳酸钠清洁棒（A棒）：

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要成分及含量 | 主要成分为碳酸钠 含量：无水碳酸钠≥99.8%（W/W） |
| 2 | 适用范围 | 专用于带比例混合系统，能加温至80°C以上并带有相关连接装置的血液透析机的清洁。 |
| 3 | 有效性 | 在80°C及以上条件下循环作用20分钟，可以去除血透机装置水路中的有机沉淀物、脂肪和蛋白质。不同型号血透机清洗消毒程序参照血透机厂家的使用说明。 |
| 4 | 稳定性 | 具有超强稳定性，保质期可长达24个月。 |

二、资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品图片或彩页。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。